Contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare

# DISPOZIŢII SPECIALE – PARTEA DE APĂ

VASLUI

Editie revizuita 2015

Contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare

DISPOZIŢII SPECIALE – PARTEA DE APĂ

TITLUL I – scopul Şi aria	4

Articolul 1 - Scopul	4

Articolul 2 - Definiţii	4

Articolul 3 – Aria Delegarii	4

Articolul 4 – Perimetrul de Distribuţie a Apei	4

TITLUL II – FURNIZAREA serviciilor 	4

Articolul 5 – Definiţia reţelelor de apă potabilă	4

Articolul 6 – Reamplasarea reţelei	5

Articolul 7 – Protecţia instalaţiilor de apă potabilă	5

Articolul 8 – Caracteristicile alimentării cu apă potabilă	6

Articolul 9 - Branşamentele	7

Articolul 10 – Contoarele de bransament	8

Articolul 11 – Verificarea Contoarelor de bransament	8

Articolul 12 – Instalaţiile Interioare	9

Articolul 13 – Instalaţii destinate uzului public	10

Articolul 14 - Inspectarea Instalaţiilor Interioare	10

Articolul 15 – Reţelele aflate sub drumurile publice	11

TITLUL III – PREŢUL	11

Articolul 16 – Reguli	11

TITLUL IV – CALITATEA SERVICIULUI furnizat UTILIZATORILOR	12

Articolul 17 – Standardele de alimentare	12

Articolul 18 – Întreruperile Serviciului	12

Articolul 19 – Termenele Serviciului	12

Prezentele Dispoziţii Speciale fac parte din Contractul de Delegare şi privesc obligaţiile si responsabilităţile Autoritatii delegante şi ale Operatorului în legătură cu serviciile publice de alimentare cu apă din Aglomeraţiile Urbane/Rurale Asociate din Judetul Vaslui

__________________________________

Acest document va fi aplicat în coroborare cu

- Dispoziţiile Generale ale Contractului de Delegare

- Dispoziţiile Speciale – Partea Comună

- Dispoziţiile Speciale – Partea de Apă

Termenii utilizaţi în aceste Dispoziţii Speciale sunt definiţi în cadrul Dispoziţiilor Generale ale Contractului de Delegare

# TITLUL I – scopul Şi aria

### Articolul 1 - Scopul

Prezentele Dispoziţii Speciale – Partea de Apă prevăd condiţiile pentru aplicarea Contractului de Delegare în ceea ce priveşte Serviciile Concesionate de alimentare cu apă potabilă.

### Articolul 2 - Definiţii

„Apa Potabilă” înseamnă apa care îndeplineşte indicatorii de potabilitate prevăzuţi de legislaţia în vigoare.

„Branşament” - este definit în art. 1 al Dispoziţiilor Generale ale Contractului de Delegare.

„Punctul de Delimitare a Instalaţiilor de Alimentare cu Apă dintre Operator şi Utilizator” - este definit în art. 1 al Dispoziţiilor Generale ale Contractului de Delegare.

„Sistemul de Contorizare şi de Control” – desemnează instalaţiile constituite din contoare, accesoriile acestora şi dispozitivele aflate în legătură cu ele.

### Articolul 3 – Aria delegarii

Aria delegarii este definită în articolul 6 al Dispoziţiilor Generale ale Contractului de Delegare şi descrisă în articolul 4 din Dispoziţiile Speciale – Partea Comună. Autoritatea Deleganta este obligata să furnizeze Operatorului toate informaţiile topografice necesare si documentatia de care dispune  la Data Intrării în Vigoare, cu localizarea tuturor Zonelor Urbane/Rurale expres indicate în anexa 1 la Dispoziţiile Speciale – Partea Comună.

La predarea- primirea mijloacelor fixe concesionate,Operatorul va primi si documentatia tehnica , referitoare la Aria delegarii ce consta in harti, schite cadastrale si planuri, cu obligatia de a le reactualiza, ulterior, cu modificarile survenite.

### Articolul 4 – Perimetrul de Distribuţie a Apei

4.1.	Perimetrul de Distribuţie a Apei desemnează limita reţelei de apă potabilă a Zonei Urbane/Rurale şi, prin extensie, toate suprafeţele incluse între aceste limite. Acesta se va întinde până la o distanţă de cel mult 25 (douazecisicinci) de metri calculaţi in orice direcţie de la oricare punct al reţelei(lelor) de apă potabilă.

4.2.	Această limită este definită în prezentul contract dintre Autoritatea deleganta şi Operator.

4.3. 	Perimetrele de Distribuţie a Apei sunt extinse în mod regulat prin acordul Operatorului cu Autoritatea deleganta, anticipând dezvoltarea noilor zone urbane şi industriale şi pentru a permite Operatorului să îşi atingă obiectivele Serviciului.

# TITLUL II – FURNIZAREA serviciului concesionat

### Articolul 5 – Definiţia reţelelor de apă potabilă

5.1	Sistemul public de alimentare cu apă potabilă cuprinde ansamblul construcţiilor şi terenurilor, instalaţiilor tehnologice, echipamentelor funcţionale şi dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul public de alimentare cu apă potabilă. Sistemul public de alimentare cu apă potabilă cuprinde de regulă următoarele componente:

a) captări;

b) aducţiuni;

c) staţii de tratare a apei brute;

d) staţii de pompare, cu sau fără hidrofor;

e) rezervoare pentru înmagazinarea apei potabile;

f) reţele de distribuţie;

g) branşamente până la punctul de delimitare;

5.2	Reţeaua publică de alimentare cu apă  este definită în art. 1 din Dispoziţiile Generale ale prezentului Contract.

5.3.    Apa nefacturată

Operatorul, ca o parte a planului său de investiţii, va identifica şi va finanţa un program de detectare a scurgerilor si de reducere a apei nefacturate din reţelele de distribuţie a apei, inclusiv orice echipament necesar a fi achiziţionat in acest scop. Echipamentul de specialitate poate fi considerat o resursă principală. Măsurile luate în acest sens vor fi incluse în evaluarea performanţei Operatorului pe durata Contractului de Delegare. Autoritatea Deleganta va sprijini Operatorul prin toate mijloacele necesare pentru depistarea racordurilor si bransamentelor ilegale facute anterior Datei de Intrare in Vigoare a prezentului Contract. Autoritatea  Deleganta va sprijini Operatorul si in masurile ce urmeaza a fi luate la depistarea si limitarea pierderilor in imobile si condominii ce nu au inca montat contor de bransament, precum si in masurile ce se vor lua impotriva distrugerii sau deteriorarii contoarelor de bransament.

### Articolul 6 – Reamplasarea reţelei

6.1	Reamplasările reţelelor de apă potabilă necesare atingerii unei cerinţe legate de Serviciu din partea unei administraţii sau comunităţi sunt executate de Operator pe cheltuiala solicitantului.

6.2	Reamplasările reţelelor de apă potabilă necesare atingerii unei cereri legate de Serviciu din partea unei persoane fizice sunt hotărâte şi executate de Operator pe cheltuiala solicitantului.

6.3.	 În situaţia în care Operatorul este obligat printr-o hotărâre judecătorească să mute o reţea, Autoritatea deleganta va suporta cheltuielile pe care le implică mutarea respectivei reţele.

### Articolul 7 – Protecţia instalaţiilor de apă potabilă

7.1	Operatorul  va primi  toata documentatia tehnica, proiecte, carti tehnice,  informaţii tehnice, etc privind instalaţiile de apă potabilă şi lucrările aferente prevăzute în articolul 5 din Dispoziţiile Speciale – Partea Comună, la momentul preluarii si se vor actualiza anual incepand cu finele anului al doilea de la data semnarii prezentului contract. Operatorul va trebui ca pana la sfarsitul Perioadei de Tranzitie sa actualizeze incontinuu mentiunile din Registrul de Mijloace Fixe primit de la Autoritatea Deleganta in conditiile Art 29 Dispozitii Speciale - Partea comuna, cu modificarile aparute de la Intrarea in Vigoare a Contractului pana la momentul mentionat.

7.2	Instalaţiile de producţie, transport şi alimentare cu apă potabilă sunt Bunuri Publice. Acestea sunt inalienabile, imprescriptibile, insesizabile şi protejate, conform prevederilor legale, împotriva daunelor de orice natură.

7.3	Când o autoritate administrativă sau o persoană fizică ori juridică intenţionează să execute lucrări de excavaţie sau alte lucrări în proximitatea unei reţele de transport sau alimentare cu apă trebuie să respecte prevederile legale în vigoare privind protecţia reţelelor de telecomunicaţii, de electricitate şi apă. Aceasta trebuie să obţină, mai ales, acordul prealabil scris al Operatorului. Costurile măsurilor de protecţie rezonabile luate de Operator vor fi suportate de persoana care execută lucrările respective si achitate in prealabil in baza unui deviz estimativ de lucrari, urmand ca dupa  finalizarea lucrarii sa se efectueze calculul definitiv.

7.4	Este interzis oricărei persoane care nu face parte din personalul Operatorului, cu excepţia controlorilor din partea Autoritatii delegante însoţiţi de un reprezentat al Operatorului, să intre, sub orice pretext, în interiorul clădirilor şi şantierelor aferente sau asociate Serviciului Concesionat de apă, să lase în interior animale, să folosească sau să deterioreze instalaţiile sau să arunce gunoaie în preajmă.

7.5	Orice daună adusă acestor instalaţii sau lucrări, în general orice prejudiciu sau tentativă de a aduce atingere integrităţii lor materiale sau funcţionalităţii lor se pedepseşte conform legii .

7.6	Împreună cu Autoritatea deleganta , Operatorul va stabili, după necesităţi, perimetre de protecţie împrejurul acestor instalaţii care fac parte din procesele de producţie, transport şi alimentare cu apă potabilă pentru cele ce nu au fost executate, iar pentru cele ce au fost executate si evidentiate in documente tehnice specifice, Autoritatea Deleganta are obligatia de a  preda aceste documente Operatorului.

### Articolul 8 – Caracteristicile alimentării cu apă potabilă

8.1 Cantitatea

Operatorul se angajează să furnizeze întreaga cantitate de apă potabilă care să satisfacă nevoile de apă potabilă în sectorul public şi privat în acele localităţi unde îi este concesionată alimentarea cu apă potabilă.

8.2 Presiunea

Presiunea minimă a apei potabile în condiţii normale de funcţionare, cu excepţia situaţiilor când  hidranţii de alimentare cu apă sau de incendiu sunt deschişi, va fi de 1 kg/cm2 la punctul de alimentare situat în aval faţă de uzina secundară folosită de Operator.

În situaţiile în care la etaje diferite ale unei clădiri apa potabilă nu poate fi furnizată în condiţii normale la presiunea minimă mai sus menţionată, o staţie de hidrofor individuală va fi instalată pe cheltuiala solicitantului, care devine proprietarul acesteia şi îi va asigura întreţinerea, garanţiile şi funcţionarea.

Presiunea maximă a apei potabile, în condiţii normale de funcţionare a Serviciului, va fi de 6 kg/cm2 la orice Punct de Alimentare.

Operatorul este responsabil pentru pagubele potenţiale ce ar rezulta din variaţiile presiunii hidraulice peste limitele permise, dacă se poate dovedi legătura de cauzalitate între deficienţele în alimentarea cu apă şi prejudiciu. În acest sens le revine Utilizatorilor sarcina să ia masuri de precauţie împotriva acestui fenomen prin instalarea de dispozitive corespunzătoare de protecţie (cum ar fi aparate de reducere a presiunii; dispozitive pentru prevenirea loviturilor provocate de forţa hidraulică şi aşa mai departe).

8.3	Calitatea apei

Apa furnizată trebuie să fie potabilă şi să respecte întotdeauna standardele prevăzute de normele si reglementarile legale române în vigoare.

Răspunderea Operatorului în ceea ce priveşte calitatea apei este limitată la nivelul Punctul de Delimitare a Instalaţiilor de Alimentare cu Apă dintre Operator şi Utilizator. Le revine Utilizatorilor sarcina să efectueze verificari şi să întreţină Instalaţiile lor Interioare astfel încât să nu se producă nici o degradare a calităţii apei.

Operatorul va monitoriza calitatea apei potabile ori de câte ori este necesar şi va respecta în acest sens prevederile legale.

Operatorul poate fi răspunzător pentru pagubele care ar rezulta din calitatea redusă a apei furnizate, având dreptul de regres împotriva persoanelor fizice si juridice din a caror culpa s-a produs eventuala neconformitate.

8.4 Debitul

Debitul oferit în contractul de branşare/racordare şi utilizare a Serviciului este debitul considerat de Utilizator ca necesar pentru consumul său şi pe care Operatorul se obligă să-l pună în permanenţă la dispoziţia sa. Acesta este ales din gama de debite oferită de Operator, care corespunde contoarelor specifice şi diametrelor branşamentelor. Debitul trebuie corelat cu standardele prevăzute de normele şi reglementarile legale române în vigoare.

Gama debitelor disponibile poate fi modificată ca urmare a evoluţiilor tehnice sau a noilor politici adoptate de Operator în ceea ce priveşte contractele de branşare/racordare şi utilizare a Serviciului.

Debitul poate fi întrerupt sau limitat datorită lucrărilor sau incidentelor, defectiunilor tehnice sau  tehnologice din sistemul de alimentare cu apa, de evenimente meteorologice deosebite sau calamitati naturale.

### Articolul 9 - Branşamentele

9.1     Un Branşament deserveşte un singur Utilizator. Branşamentele proprii de apă se execută de către utilizatorii individuali în condiţiile legii şi ale avizului de branşare emis de operator. Realizarea de branşamente proprii de apă în imobilele de tip condominiu fără avizul operatorului atrage răspunderea contravenţională, administrativă sau penală, după caz, atât pentru utilizator, cât şi pentru executantul lucrării.

9.2	Finantarea executiei bransamentelor se asigura fie de catre operator, fie de catre utilizator , in functie de amplasarea punctului de delimitare a instalatiilor si numai in baza unei documentatii avizate de operator si cu respectarea regimului proprietatii. Branşamentul propriu până la contor, inclusiv contorul, se predă (de catre utilizator) cu titlu gratuit autorităţii administraţiei publice locale. Recepţia şi preluarea branşamentului ca mijloc fix se realizează de către autoritatea administraţiei publice locale conform legislaţiei în vigoare. Contorul de branşament propriu se amplasează în punctul de delimitare a instalaţiilor din punctul de vedere al proprietăţii, care reprezintă şi locul în care se realizează efectiv furnizarea serviciului către utilizatorul individual. Darea în funcţiune a branşamentului propriu de apă se face după încheierea contractului de furnizare/prestare a serviciului în nume propriu, în conformitate cu prevederile din contractul-cadru aprobat de A.N.R.S.C.

9.3    Branşamentele sunt montate de Operator. In cazul in care costurile montării sunt suportate de solicitant, preţurile sunt definite în anexa 2 de mai jos, conform cotelor estimate, Cheltuielile aferente se plătesc înainte de începerea lucrărilor. Orice cheltuieli legate de consolidarea unui Branşament datorită creşterii nevoilor cad în sarcina Utilizatorului.

9.4	Branşamentele fac parte din bunurile încredinţate Operatorului de către Autoritatea Deleganta. Toate Branşamentele sunt întreţinute, reparate şi înlăturate pe cheltuiala sa. Cu toate acestea, reparaţiile, modificările sau deplasările survenite ca urmare a executării de lucrări vor fi plătite de persoana care solicită lucrările antemenţionate.

9.5	În interiorul Perimetrului de Distribuţie a Apei, Operatorul va executa toate Lucrările de Extindere necesare pentru noile Branşamente. Aceste lucrări care nu sunt cuprinse în investiţiile contractuale sunt plătite din surse identificate cu acordul Autoritatii delegante. Ele vor fi finanţate, în condiţiile legii, de Utilizatorul care a solicitat branşarea şi cu care s-a încheiat un contract, având în vedere condiţiile tehnice ale Operatorului.

9.6	În afara Perimetrului de Distribuţie a Apei, Operatorul va executa Lucrările de Extindere sau de Consolidare necesare pentru noile Branşamente; acestea  vor fi finanţate, în condiţiile legii, de Utilizatorul  care a solicitat branşarea, având în vedere condiţiile tehnice ale Operatorului.

### Articolul 10 – Contoarele de Bransament

10.1	Utilizatorii sunt responsabili de protejarea contoarelor situate pe proprietatea acestora. Contoarele vor fi accesibile în permanenţă reprezentanţilor Operatorului.

10.2	Tipul şi modelul contoarelor vor fi aprobate de BRML (Aprobare de Model) şi vor avea marje de erori maxime conform NML.

10.3	Contoarele sunt furnizate, montate, adaptate, sigilate, verificate şi întreţinute de Operator pe baze contractuale. Verificarea Contoarelor se face conform unei proceduri elaborate de Operator pe baza standardelor internaţionale ISO .

10.4	Costurile cu verificarea şi întreţinerea Contoarelor sunt plătite de Operator şi se regăsesc în structura preţului, cu excepţia costurilor cu reparaţiile care nu sunt o consecinţă a folosinţei lor – asemenea costuri specifice sunt în sarcina Utilizatorului care este ţinut responsabil să ia măsurile necesare pentru prevenirea deteriorării Contoarelor. Costurile pentru verificarea, intretinerea, repararea repartitorilor de costuri nu privesc Operatorul.

10.5 Pentru motive justificate, operatorul, poate, fără îndeplinirea vreunor formalităţi şi fără a limita dreptul la acţiune în justiţie, să întrerupă alimentarea cu apă potabilă daca nu se accepta de catre Utilizator accesul la aparatele şi accesoriile Sistemelor de Contorizare şi de Control de care este responsabil Utilizatorul sau dacă Utilizatorul împiedică accesul reprezentanţilor Operatorului la Contoarele sale si la verificarea Instalatiei Interioare.

10.6	În cazul în care Contorul este blocat sau inaccesibil, Operatorul va estima consumul Utilizatorului luând ca referinţă consumurile înregistrate în lunile precedente sau prin intermediul altor metode in conformitate cu reglementarile legale in materie.

10.7	Contoarele sunt alese si se monteaza in conformitate cu proiectele tehnice ale instalatiei.

  - Inlocuirea Contoarelor de bransament se face conform reglementarilor legale existente.

### Articolul 11 – Verificarea Contoarelor de Bransament

11.1	Operatorul poate verifica Contoarele ori de câte ori consideră că este necesar.Verificarea Contoarelor se face conform reglementarilor legale.

11.2	Utilizatorul este întotdeauna îndreptăţit să ceară verificarea contoarelor sale, fie Operatorului, fie unui expert desemnat de comun acord sau, în lipsa unui acord, este numit de Autoritatea Deleganta. Cheltuielile făcute cu verificarea vor fi plătite de Utilizator dacă se constată că, în limitele marjei de eroare stabilite în articolul 10.2 de mai sus, Contoarele sunt corespunzătoare. Acestea vor fi plătite de Operator dacă un defect de masura si înregistrare este descoperit în dauna Utilizatorului, in afara clasei de precizie.

11.3	Orice depistare de contori cu sigilii deteriorate, precum şi orice faptă care are ca scop sau ca rezultat consumul de apă potabilă peste cantităţile înregistrate de contor sau modificarea indicaţiilor contorului vor da dreptul la o acţiune în despăgubiri prin orice mijloace legitime, fără a fi limitat dreptul Operatorului de a întreprinde acţiunile legale şi de a înceta de îndată furnizarea apei potabile, fără îndeplinirea altor formalităţi. Operatorul va înregistra această violare într-o declaraţie făcută de reprezentanţii săi sau de orice autoritate competentă. Cheltuielile pentru înregistrarea şi întreruperea alimentării cu apă potabilă şi redeschiderea alimentării vor fi plătite de Utilizator conform cheltuielilor înregistrate şi listei de preţuri din anexa 10 pentru celelalte cheltuieli.

11.4	În situaţia în care verificarea, indiferent cine a solicitat-o, scoate la iveală un defect de contorizare, indiferent în prejudiciul cărei părţi, care are ca rezultat nereflectarea realităţii în facturi, sumele facturate vor fi regularizate până la concurenţa deficitului şi luând în considerare constatările înregistrate, precum şi, eventual, prin referire la perioade comparabile, anterioare sau ulterioare celor în legătură cu care s-a constatat deficitul. Orice litigiu referitor la compensaţie care nu poate fi clarificat pe cale amiabilă va fi solutionat de catre instanţe competente. În acest caz Operatorul nu poate întrerupe alimentarea cu apă potabilă.

### Articolul 12 – Instalaţiile Interioare

12.1	Instalaţiile Interioare, care prin definiţie sunt situate în avalul Punctului de Delimitare a Instalaţiilor de Alimentare cu Apă dintre Operator şi Utilizator, nu fac parte din reţelele publice de alimentare. Ele sunt realizate, exploatate şi întreţinute pe cheltuiala şi prin grija proprietarului sau Utilizatorului, conform standardelor şi normelor tehnice aplicabile.

Instalarea şi întreţinerea Instalaţiilor Interioare sunt efectuate astfel încât să se evite orice problemă în funcţionarea serviciului public, să se prevină orice posibilă comunicare cu reţelele de apă uzată sau pluvială şi să se prevină utilizarea ilicită şi frauduloasă a apei potabile.

12.2	În special următoarele instalaţii sunt considerate Instalaţii Interioare: staţiile de hidrofor interioare amplasate în avalul apometrelor, fântânile, hidranţii de incendiu şi în general toate instalaţiile destinate uzului public, alimentate cu apă potabilă şi aparţinând autorităţilor locale.

12.3	Utilizatorul nu poate instala nici un fel de mijloc de producţie autonomă a apei potabile, printr-un puţ sau un orificiu special, fără respectarea condiţiilor tehnice specifice stabilite de Operator şi fără obţinerea autorizaţiei din partea Autoritatii delegante în forma cerută de lege. Demararea acestui tip de lucrare este în toate cazurile supusă încheierii unui contract operaţional special între Utilizator şi Operator.

Instalaţiile Interioare pot cuprinde aparate de pompare din reţele, cu condiţia ca aceste aparate să respecte regulile stabilite de Operator şi să fie puse în funcţiune de acord cu acesta.

12.4	Nu vor exista Branşamente nici permanente şi fixe, nici mobile între Instalaţiile Interioare ale unui Utilizator care să se alimenteze din reţeaua publică şi instalaţiile alimentate de o sursă de producţie autonomă. Orice instalaţie care constituie un pericol sau un inconvenient pentru funcţionarea normală a Serviciului fie va fi remediată imediat de proprietar, fie Operatorul va suspenda alimentarea respectivei instalaţii.

12.5	Operatorul este îndreptăţit să ceară Utilizatorilor să respecte standardele şi normativele în vigoare.

12.6 Utilizatorul are obligatia de a lua toate masurile pentru intretinerea subsolurilor de locuinte/condominii, in vederea preintampinarii infiltratiilor in instalatiile interioare de apa care pot afecta calitatea apei potabile distribuite si pot avea efecte asupra sanatatii consumatorilor arondati la bransament, in caz contrar va fi obligat la plata de daune si Operatorul va sista furnizarea serviciului de alimentare cu apa.

### Articolul 13 – Instalaţii destinate uzului public

13.1	Instalaţiile de alimentare cu apă potabilă pentru uz public, precum hidranţii sau punctele de alimentare sunt considerate în cuprinsul Dispoziţiilor Speciale – Partea de Apă ca fiind Instalaţii Interioare.

13.2	Tipologia Punctelor de Delimitare a Instalaţiilor de Alimentare cu Apă dintre Operator şi Utilizator va fi aprobată de Operator. Acestea sunt echipate cu contoare, iar construcţia şi întreţinerea lor sunt responsabilitatea Unitatilor administrativ teritoriale. Alimentarea de la Punctele de Delimitare a Instalaţiilor de Alimentare cu Apă dintre Operator şi Utilizator este permisă doar pentru uz menajer. Operatorul este îndreptăţit să întrerupă furnizarea prin Punctele de Delimitare a Instalaţiilor de Alimentare cu Apă dintre Operator şi Utilizator, dacă exploatarea lor se descoperă a fi defectuoasă.

13.3	Operaţiile de deschidere a hidranţilor sunt executate cu respectarea unui grafic stabilit de comun acord între Operator şi autorităţile implicate.

### Articolul 14 - Inspectarea Instalaţiilor Interioare

14.1	Apa potabilă este furnizată Utilizatorilor numai dacă aceştia respectă standardele stabilite de contractul de branşare/racordare şi utilizare a Serviciului. Operatorul poate alimenta Instalaţiile Interioare numai după inspectarea acestora.

14.2	După punerea sub presiune a Instalaţiilor Interioare, Operatorul poate sa execute inspecţii la orice Utilizator, cu respectarea prevederilor legale in materie, ori de cate ori considera necesar, inclusiv la solicitarea utilizatorilor/beneficiarilor .

Atunci când cere inspectarea unei Instalaţii Interioare, Operatorul va indica expres motivul pentru care solicita aceasta operatiune. Utilizatorul nu este obligat să dea curs cererii Operatorului dacă aceste motive nu îi sunt indicate. Dacă se constată cu ocazia controlului că cererea a fost justificată, costurile inspecţiei sunt suportate de Utilizator. În caz contrar, costurile inspecţiei sunt suportate de Operator.

14.3	Operatorul poate, fără îndeplinirea altor formalităţi, să refuze sau să întrerupă alimentarea cu apă potabilă dacă Utilizatorul nu a dat curs cererii îndreptăţite a Operatorului în termenul limită solicitat sau dacă organul de control aprobat descoperă că Instalaţiile Interioare sunt defectuoase sau nu respectă standardele şi normele aplicabile.

14.4	Operatorul răspunde doar pentru deficienţele Instalaţiilor Interioare care se datorează  Operatorului.

14.5 Operatorul are dreptul de a controla starea tehnica a instalatiilor interioare si de a aplica sanctiuni in conformitate cu prevederile prezentului contract de delegare si a reglementarilor legale in vigoare, in caz de nerespectare a clauzelor contractuale.

### Articolul 15 – Reţelele aflate sub drumurile publice

15.1.	Operatorul va asigura ca drumurile şi pavajul să fie refăcute şi readuse la o stare asemanatoare cu cea initiala, în acele locuri unde au fost săpate şanţuri conform Articolului 20.4 din Dispoziţiile Speciale – Partea Comună şi a normelor privind drumurile.

15.2.	Autoritatea Deleganta va asigura readucerea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare în starea lor iniţială, pe cheltuiala sa, atunci când acestea suferă prejudicii ca urmare a lucrărilor de reabilitare a infrastructurii. Autoritatea Deleganta şi Operatorul au obligaţia de informare reciprocă asupra lucrărilor întreprinse care pot afecta reţelele de alimentare cu apă şi de canalizare.

15.3.	Operatorul are obligaţia de a obţine autorizaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, iar Autoritatea Deleganta are obligatia de a-l sprijini pe Operator astfel incat acesta sa obtina in termenul cel mai scurt posibil aceste autorizatii .

# TITLUL III – PREŢUL

### Articolul 16 – Reguli

  - Ajustarile tarifare se efectueaza conform prezentului contract, normelor si reglementarilor legale in vigoare.

  - Utilizatorilor li se va factura consumul de apa pe baza înregistrărilor contoarelor de Branşament şi, prin excepţie, în sistem pauşal atunci când nu există contoare de Branşament, până la instalarea acestora in conformitate cu normele prezentului Contract si a Contractului incheiat intre Operator si utilizator.

# TITLUL IV – CALITATEA SERVICIULUI furnizat UTILIZATORILOR

### Articolul 17 – Standardele de alimentare

17.1	Operatorul este obligat să furnizeze alimentarea cu apă potabilă conform standardelor de calitate, presiune şi temperatură prevăzute în Articolul 8 de mai sus, fără a limita aplicarea Articolului 42.5 din Dispoziţiile Speciale – Partea Comună si a reglementarilor legale.

17.2	Controalele necesare sunt efectuate de departamentele administrative ale Autoritatii delegante sau de terţi autorizaţi, îndeosebi în ceea ce priveşte controlul calităţii apei potabile .

17.3	În termen de 12 (douăsprezece) luni de la Data Intrării în Vigoare, Autoritate deleganta şi Operatorul vor conveni asupra procedurilor interne şi externe necesare respectării graficului de lucrări definit în Articolul 14 din Dispoziţiile Speciale – Partea Comună şi asigurării calităţii alimentării cu apă potabilă, precum şi respectării standardelor sanitare şi de securitate pentru Utilizatori şi populaţie în general. Procedurile de Control vor face obiectul, după semnarea lor, unui act adiţional la prezentul contract.

### Articolul 18 – Întreruperile Serviciului

18.1	Operatorul este obligat să furnizeze apă potabilă fiecărui Utilizator în permanenţă conform condiţiilor fixate prin contractul de branşare/racordare şi utilizare a Serviciului, cu exceptia  unor situatii neprevazute si mentionate in acest Contract.

18.2	La sfarsitul Perioadei de Tranzitie sau, daca este posibil din punct de vedere tehnic operational, in  termen de 24 (douăzeci şi patru) de luni de la Data Intrării în Vigoare, Autoritatea deleganta şi Operatorul vor defini de comun acord Indicatorii de Întrerupere a Serviciului care vor fi implementaţi de Operator, pragurile statistice dincolo de care Serviciul este considerat ca fiind inadecvat şi sancţiunile corespunzătoare în caz de neîndeplinire. Indicatorii, pragurile statistice şi sancţiunile vor face obiectul, după semnarea lor, unui act adiţional la prezentul contract. Acestea vor avea un caracter tranzitoriu dupa finalizarea programelor de investitii .

18.3	Raportul anual ce va fi prezentat Autoritatii Delegante de către Operator va cuprinde evidenţa întreruperilor Serviciului.

18.4	Operatorul va pune la dispoziţia Autoritatii Delegante documentele solicitate referitoare la întreruperile Serviciului.

### Articolul 19 – Termenele Serviciului

19.1	Operatorul se obligă să respecte termenele Serviciului faţă de Utilizatori, fixate în anexa 4 de mai jos, cu respectarea prevederilor art.42.5 Dispozitii Speciale Partea Comuna.

19.2	Raportul anual al Operatorului va cuprinde evidenţa termenelor Serviciului faţă de Utilizatori, plângerilor şi reducerilor acordate din pricina întârzierilor la Branşare.

Încheiat la ................în ...................... exemplare originale

| ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ APC VASLUI, Presedinte- Buzatu Dumitru Semnatura Stampila | OPERATOR, AQUAVAS SA VASLUI Director General, Ing. Barbu Neculai Director Economic, Ec. Tibulca Dumitru |
| --- | --- |
| Avizat CJ Vaslui, Presedinte- Buzatu Dumitru, | Oficiul Juridic, |

Jr. Prisacaru Mihaela